Pfenning "Premium-Pflaster"

| Pos. | Bezeichnung | Einzelpreis |
| --- | --- | --- |
| 1 | ...............m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung |  |
|  | herstellen. |  |
|  | Mit Pfenning Premium-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter |  |
|  | Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und |  |
|  | Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB. |  |
|  | Witterungswiderstand | Klasse: D, |  |
|  | Abriebwiderstand | Klasse: I. |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338. |  |
|  | Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, |  |
|  | umlaufender Fase und Abstandhaltern. |  |
|  | Pflasterbett aus geeignetem Baustoffgemisch für Bettungen gem. |  |
|  | TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 |  |
|  | Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm. |  |
|  | Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen |  |
|  | und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem Verband unter |  |
|  | Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen. |  |
|  | Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf |  |
|  | das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, |  |
|  | vollfugig einkehren und einschlämmen. |  |
|  | Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln |  |
|  | sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem |  |
|  | entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. |  |
|  | Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem |  |
|  | Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. |  |
|  | Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu füllen, und |  |
|  | einzuschlämmen, ggf. mehrfach bis zur völligen Fugenfüllung. |  |

Pfenning "Premium-Pflaster"

| Pos. | Bezeichnung | Einzelpreis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | Steindicke : 8 cm |  |
|  | Steinformate : | ( 16/ 8 cm |  |
|  |  | ( 16/16 cm |  |
|  |  | ( 24/16 cm |  |
|  |  | ( Bischofsmütze |  |
|  | Farben (durchgefärbt): | ( grau | ( anthrazit |  |
|  |  | ( rot | ( braun |  |
|  |  | ( weinlaub |  |
|  | Oberflächen: | ( Amorbacher | ( Auerbacher |  |
|  |  | ( Biedensand grau | ( Basalt |  |
|  |  | ( Biedensand rot | ( Kristall |  |
|  |  | ( Marbacher | ( Neckartaler |  |
|  |  | ( Rhein rot | ( Rhein braun |  |
|  | Steindicke : 10 cm |  |
|  | Steinformate : | ( 16/ 8 cm |  |
|  |  | ( 16/16 cm |  |
|  |  | ( 24/16 cm |  |
|  |  | ( Bischofsmütze |  |
|  | Farben (durchgefärbt): | ( grau | ( anthrazit |  |
|  |  | ( rot | ( braun |  |
|  |  | ( weinlaub |  |
|  | Oberflächen: | ( Amorbacher | ( Auerbacher |  |
|  |  | ( Biedensand grau | ( Basalt |  |
|  |  | ( Biedensand rot | ( Kristall |  |
|  |  | ( Marbacher | ( Neckartaler |  |
|  |  | ( Rhein rot | ( Rhein braun |  |

Pfenning "Premium-Pflaster"

| Pos. | Bezeichnung | Einzelpreis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | Steindicke : 12 cm |  |
|  | Steinformate : | ( 16/16 cm |  |
|  |  | ( 24/16 cm |  |
|  | Farben (durchgefärbt): | ( grau | ( anthrazit |  |
|  |  | ( rot | ( braun |  |
|  |  | ( weinlaub |  |
|  | Oberflächen: | ( Amorbacher | ( Auerbacher |  |
|  |  | ( Biedensand grau | ( Basalt |  |
|  |  | ( Biedensand rot | ( Kristall |  |
|  |  | ( Marbacher | ( Neckartaler |  |
|  |  | ( Rhein rot | ( Rhein braun |  |
|  | Steindicke : 14 cm |  |
|  | Steinformate : | ( 16/16 cm |  |
|  | Farben (durchgefärbt): | ( grau |  |
|  | Oberflächen: | ( auf Anfrage |  |
|  | Hersteller: |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |